APSTIPRINU

SIA LSEZ „TANSIT TERMINĀLS”

Valdes loceklis Venālijs Dorodņikovs

2022. gada „     ” februārī

SIA LSEZ „TRANSIT TERMINĀLS”

Naftas un šķidro ķīmisko produktu termināla

(Jaunā ostmala 33/35,  piestātne Nr.69)

informatīvais materiāls sabiedrībai

par rīcību rūpnieciskās avārijas gadījumā

un paredzētajiem aizsardzības pasākumiem

Liepāja, 2022

Informatīvais materiāls sagatavots, lai informētu apkārtnes iedzīvotājus un uzņēmumus par rīcību rūpnieciskās avārijas gadījumā SIA LSEZ „TRANSIT TERMINĀLS” teritorijā.

Apstiprinām, ka objektam piemērojami MK noteikumu Nr. 131 - 01.03.2016. „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” prasības. Terminālim ir izstrādāts Drošības pārskats (DP), kas ir iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā, ir izstrādāts Civilās aizsardzības plāns (CA plāns), kas saskaņots ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, kā arī Valsts vides dienestā ir iesniegts iesniegums par bīstamajām vielām (BV).

Objekta atrašanās vieta: Jaunā Ostmala 33/35, LV-3401.

Jaunā ostmala 33/35, Liepāja, Latvija, LV-3401 (termināla atrašanās vieta); Atslēdznieku iela 43, Liepāja, Latvija, LV-3401 (termināla piestātnes Nr.69 atrašanās vieta).

Termināla īpašnieks

Juridiska persona SIA LSEZ „TRANSIT TERMINĀLS”. Ar Valdes lēmumu, vispārējā atbildība par termināla drošības sistēmas izveidošanu un tās efektīgu darbību ir uzdota valdes loceklim.

Objektā esošo iekārtu apraksts, darbības izklāsts

Uzņēmums veic naftas un šķidro ķīmisko produktu kravas tranzītu - pārkraušanu un uzglabāšanu. Naftas un šķidrie ķīmiskie produkti tiek piegādāti ar dzelzceļa cisternām uz noliešanas estakādes, no kurienes caur sūkņu staciju S1 tiek pārsūknēti rezervuāros uzglabāšanai. No rezervuāriem caur sūkņu staciju S3 naftas un šķidrie ķīmiskie produkti tiek pārsūknēti uz tankkuģi. Iespējama arī naftas produktu piegāde ar tankkuģiem.

Uzņēmuma teritorijā izvietoti trīs virszemes cilindriskie rezervuāri ar tilpumu 3000 m3 katrs, dzelzceļa estakāde, trīs sūkņu stacijas (S1, S2 (pašlaik netiek izmantota) un S3), ugunsdzēsības sūkņu stacija, skruberis, ugunsdzēsības rezervuārs (1000 m3), dabasgāzes katlu telpa, apvienotais ražošanas korpuss (tajā izvietotas: administrācijas telpas, darbinieku ģērbtuves, noliktava, darbnīca).

Bīstamie naftas produkti un šķidrās kīmiskās vielas, maisījumi objektā

Objektā iespējams veikt dažādu naftas produktu un škidro ķīmisko vielu, maisījumu pārkraušanu un uzglabāšanu. Uzskaitījumu skatīt zemāk sniegtajā tabulā.

Tabulā minētās vielas/maisījumi saskaņā ar regulu Nr.1272/2008 iedalīti bīstamības kategorijās. Objektā tiek pārkrauta arī nerafinēta (pirmsapstrādes) rapšu eļļa, kura atbilstoši REACH regulai un Regulai (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu nav kvalificēta kā bīstama, un līdz ar to informatīvajā materiālā nav iekļauta.

Objekts ir nodrošināts ar nepieciešamajiem resursiem, drošības un aizsardzības sistēmām un iekārtam, lai operatīvi rīkotos rūpnieciskās avārijas vai tās draudu gadījumā. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām objektā tiek īstenoti preventīvie pasākumi, avāriju novēršanai, seku samazināšanai, ierobežošanai vai likvidēšanai.

SIA LSEZ „TRANSIT TERMINĀLS” naftas un šķidro ķīmisko produktu termināla DP un CA plāns pastāvīgi glabājas un ir pieejams jebkuram interesentam termināla teritorijā (Jaunā ostmala 33/35, Liepāja), administratīvajā ēkā (darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, mob. tālr. +371 26553630 – termināla tehniskais direktors).

Informācija par ārpusobjekta civilās aizsardzības plānu pieejama VUGD tīmekļvietnē.

Bīstamības piktogrammu apzīmējumi produktiem, kurus izmanto objektā:

GHS02 - Īpaši viegli uzliesmojoša gāze; uzliesmojoša gāze; īpaši viegli uzliesmojošs aerosols; uzliesmojošs aerosols; viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki; uzliesmojošs šķidrums un tvaiki; uzliesmojoša cieta viela.

GHS05 - Var kodīgi iedarboties uz metāliem; izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

GHS07 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu; var izraisīt miegainību vai reiboņus; var izraisīt alerģisku ādas reakciju; izraisa nopietnu acu kairinājumu; kairina ādu; kaitīgs, ja norij; kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu; kaitīgs ieelpojot; kaitīgs sabiedrības veselībai un videi, iznīcinot ozonu atmosfēras augšējos slāņos.

GHS08 - Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos; rada orgānu bojājumus; var izraisīt orgānu bojājumus; var kaitēt auglībai vai nedzimušajam bērnam; ir aizdomas, ka var kaitēt auglībai vai nedzimušajam bērnam; var izraisīt vēzi; ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi; var izraisīt ģenētiskus bojājumus; ir aizdomas, ka var izraisīt ģenētiskus bojājumus; ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtināt elpošanu.

GHS09 - Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām; toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Bīstamības apzīmējumu skaidrojumi:

H225 – viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki

H226 – izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/acu aizsargus/ sejas aizsargus

H302 – Kaitīgs, ja tiek norīts

H304 – var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos

H312 – kaitīgs ja nonāk saskarē ar ādu

H315 – kairina ādu

H317 – Var izraisīt alerģisku ādas reakciju

H319 – izraisa nopietnu acu kairinājumu

H332 – kaitīgs ieelpojot

H335 – var izraisīt elpceļu kairinājumu

H336 – Var izraisīt miegainību un reiboņus

H340 – var izraisīt ģenētiskus bojājumus

H350 – var izraisīt vēzi

H351 – ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi

H360 – Var kaitēt auglībai vai nedzimušajam bērnam

H361 – Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību. Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam

H372 – izraisa orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā

H373 – Var izraisīt orgānu bojājumus

H400 – Ļoti toksisks ūdens organismiem

H410 – Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām

H411 – toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām

H412 – Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām

EUH066 - Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

Bīstamības klases un klasifikācijas skaidrojumi:

Flam. Liq. 2 (uzliesmojošs šķidrums 2. kategorija)

Flam. Liq. 3 (uzliesmojošs šķidrums 3. kategorija)

Acute Tox. 4 (akūts toksiskums norijot 4. kategorija)

Skin Irrit. 2 (kodīgs, kairinošs ādai 2. kategorija)

Eye Dam. 1 (nopietni acu bojājumi/acu kairinājums)

Eye Irrit. 2 (nopietni acu bojājumi/acu kairinājums 2. kategorija)

Skin Sens. 1, 1A, 1B (ādas sensibilizācija)

Muta. 1A, Muta 1B (cilmes šūnu mutagenitāte 1.A, 1.B kategorija)

Carc. 1A, Carc. 1B (kancerogenitāte 1. A, 1.B kategorija)

Carc. 2 (kancerogenitāte 2. kategorija)

Repr. 1A, Repr. 1B (toksisks reproduktīvai sistēmai 1.A, 1.B kategorija)

Repr. 2 (toksisks reproduktīvai sistēmai 2. kategorija)

STOT SE 3 (toksiska ietekme uz mērķorgānu – Vienreizēja iedarbība (STOT) 3. kategorija)

STOT RE 1 (toksiska ietekme uz mērķorgānu – Atkārtota iedarbība (STOT) 1. kategorija)

STOT RE 2 (toksiska ietekme uz mērķorgānu – Atkārtota iedarbība (STOT) 2. kategorija)

Asp. Tox. 1 (bīstams ieelpojot 1. kategorija)

Aquatic Acute 1 (īstermiņa (akūtā) bīstamība ūdens videi)

Aquatic Chronic 1 (ilgtermiņa (hroniskā) bīstamība ūdens videi 1. kategorija)

Aquatic Chronic 2 (ilgtermiņa (hroniskā) bīstamība ūdens videi 2. kategorija)

Aquatic Chronic 3 (ilgtermiņa (hroniskā) bīstamība ūdens videi 3. kategorija)

Bīstamo vielu/maisījumu bīstamības raksturojums:

| Vielas nosaukums | Bīsta-mības apzīmē-jumi | Bīstamības klases un klasifikācijas | GHS pikto-grammas | Simptomi | Sekas kas var atklāties vēlāk | Vienlaicīgi iespējamais vielas maksimālais daudzums rezervuāros* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ieelpojot | Nokļūstot uz ādas | Nokļūstot acīs | Norijot |  |  |
| Mazuts, viskozs šķidrums, krāsa – no brūnas līdz melnai, raksturīga naftas ogļūdeņražu smaržu | H226 H304 H332 H340 H350 H361 H373 H412 | Flam. Liq. 3 Asp. Tox. 1 Acute Tox. 4 Muta. 1B Carc. 1B Repr. 2 STOT RE 2 Aquatic Chronic 3 | GHS02 GHS07 GHS08 | Dedzinoša sajūta kaklā | Nieze, ādas apsārtums un sausums (atkārtota kontakta gadījumā – ādas sprēgāšana | Acu kairinājums (asarošana) | Nelabums, reibonis, klepus | Iespējama ļaundabīgo audzēju izveidošanās | 8100 m³ |
| Vakuumgāz-eļļa, tumšs šķidrums ar augstu viskozitāti un raksturīgu naftas ogļūdeņražu smaržu | H350 H302 H312 H332 H400 H410 H304 H361 H373 | Carc. 1B Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Asp. Tox. 1 Repr. 2 STOT RE 2 | GHS07 GHS08 GHS09 | Nespēks, reibonis, miegainība, nelabums | Sausināta āda, atkārtota iedarbība var radīt ādas sprēgāšanu, dermatītu | Iespējams konjuktivīts | Nelabums | Dermatīts | 8100 m³ |
| Augsttemperatūras akmeņoglu darva, melnas krāsas šķidrums ar augstu viskozitāti un ar specifisku ogļūdeņraža smaržu | H226 H350 H317 H340 H360 H411 | Flam. Liq. 3 Carc. 1A Skin Sens. 1, 1A, 1B Muta. 1B Repr. 1A, 1B Aquatic Chronic 2 | GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 | Elpceļu kairinājums, nelabums, vemšana, galvas sāpes, narkotiska reibuma stāvoklis. Smagos gadījumos – elpošanas centru paralīze | Ādas apsārtums, sausums, nieze u.c. alerģiskas reakcijas; var izraisīt ādas apdegumu. Paaugstināta jūtamība pret saules gaismu | Var izraisīt acu apdegumu | Kuņģa-zarnu trakta un plaušu kairinājums | Dažu mēnešu laikā pēc negadījuma – ekzēmas, dermatīti, paaugstināta jūtamība pret saules gaismu, CNS un aknu-nieru sistēmas organiskās izmaiņas, ļaundabīgi jaunveidojumi | 8100 m³ |
| Kurināmā degviela, šķidrums no gaiši dzeltenas (ar zilganu toni) līdz brūnganai krāsai ar specifisku ogļūdeņražu smaržu | H226 H304 H332 H373 H411 EUH066 | Flam. Liq. 3 Asp. Tox. 1 Acute Tox. 4 STOT RE 2 Aquatic Chronic 2 | GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 | Nelabums, vemšana, galvas sāpes, narkotiska reibuma stāvoklis | Sausa āda, dermatīts | Kairina acis | Izraisa gremošanas trakta iekaisumus, aknu-nieru bojājumus, ietekmē CNS (centrālo nervu sistēmu) | Iespējams ādas-plaušu vēzis | 2700 m3 |
| Dīzeļdegviela un tās grupas produkti, šķidrums no gaiši dzeltenas (ar zilganu toni) līdz brūnganai krāsai, tipiska naftas ogļūdeņražu smarža | H225; H304; H315; H332; H351; H373; H411; | Flam. Liq. 2 Asp. Tox. 1 Skin Irrit. 2 Acute Tox. 4 Carc. 2 STOT RE 2 Aquatic Chronic 2 | GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 | Reibonis, nelabums, galvas sāpes, iespējama - eiforija | Sausina ādu, izraisa dermatītus | Kairinājums | Gremošanas trakta iekaisumus, aknu – nieru bojājumi, CNS* traucējumi | Elpošanas orgānu vēzis | 2700 m3 |
| Jēlbenzols, bezkrāsains, gaiši dzeltens vai tumši brūns šķidrums, raksturīga aromātiska ogļūdeņražu smarža | H225 H350 H304 H315 H319 H336 H340 H361 H372 H411 | Flam. Liq. 2 Carc. 1B Asp. Tox. 1 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Muta. 1B Repr. 2 STOT RE 1 Aquatic Chronic 2 | GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 | Miegainība un reibonis. | Kairinošs. Iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu | Kairinošs | Kuņģa un zarnu trakta kairinājums, slikta dūša, vemšana un caureja | Iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot, norijot | 2700 m3 |
| Benzols, gaistošs bezkrāsains šķidrums, raksturīga aromātiska ogļūdeņražu smarža | H225 H302 H304 H315 H319 H340 H350 H372 H336 H412 | Flam. Liq. 2 Acute Tox. 4 Asp. Tox. 1 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Muta. 1B Carc. 1A STOT RE 1 STOT SE 3 Aquatic Chronic 3 | GHS02 GHS07 GHS08 | Var izraisīt nāvi, ja iekļūst elpceļos | Kairina ādu | Izraisa nopietnu acu kairinājumu | Var izraisīt nāvi, ja norij. | Var izraisīt ģenētiskus bojājumus, var izraisīt vēzi, izraisa orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā | 2700 m3 |
| Naftas orto-ksilols, bezkrāsaina šķidra viela, raksturīga aromātiska ogļūdeņražu smarža | H226 H304 H312 H315 H319 H332 H335 H400 H412 | Flam. Liq. 3 Asp. Tox. 1 Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Acute Tox. 4 STOT SE 3 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 3 | GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 | Izraisīt elpceļu kairinājumu . Iekaisis kakls, galvassāpes, nelabums, klepus, elpas trūkums | Kairina ādu. Apsārtums, audu pietūkums. Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas sausumu un sprēgāšanu | Var izraisīt acu kairinājumu, apsārtums, audu pietūkums | Var izraisīt kuņģa un zarnu trakta kairinājumu, sliktu dūšu, vemšanu un caureju | - | 5400 m3 |
| Hidrostabili-zēts pirokonden-sāts, šķidrums no gaiši dzeltenas līdz dzeltenai krāsai, tipiska naftas ogļūdeņražu smarža | H225 H302 H312 H332 H304 H315 H319 H340 H350 H361 H372 H411 | Flam. Liq. 2 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Asp. Tox. 1 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Muta. 1B Carc. 1A, Carc. 1B Repr. 2 STOT RE 1 Aquatic Chronic 2 | GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 | Klepošana, niezes sajūta kaklā, reiboņi, vājums. Telpā ar vidēju tvaiku koncentrāciju var izpausties saindēšanās simptomi – galvas sāpes, reiboņi, vājums, nelabums, sirdsklauves, garīgs uztraukums, sausa mute, samaņas zudums | Var rasties apsārtums, sausuma un niezes sajūta | Asas sāpes, asarošana | Klepošana, niezes sajūta kaklā, reiboņi, vājums. Telpā ar vidēju tvaiku koncentrāciju var izpausties saindēšanās simptomi – galvas sāpes, reiboņi, vājums, nelabums, sirdsklauves, garīgs uztraukums, sausa mute, samaņas zudums | Ģenētiski bojājumi, vēzis, auglības traucējumi | 2700 m3 |
| Minerāleļļa, bezkrāsains vai gaiši dzeltens eļļains, viskozs šķidrums, praktiski bez vai ar vāju naftas ogļūdeņražu smaržu | H304 H350 H361 H372 H412 | Asp. Tox. 1 Carc. 1B Repr. 2 STOT RE 1 Aquatic Chronic 3 | GHS08 | Smagas intoksikācijas gadījumi – reti | Izraisa ādas apsārtumus, kairina ādu | Kairina acis, izraisa asarošanu, konjuktivītu | Reti sastopama intoksikācija. Sāpes vēderā, nelabums, vemšana, caureja | Dermatīts, ļaundabīgie jaunveidojumi | 8100 m³ |
| Ligroīns (pilna diapazona alkilāts) un citi ligroīnu grupas produkti, caurspīdīga, bezkrāsaina, šķidra viela, raksturīgs ogļūdeņražu aromāts | H225 H350 H340 H304 H315 H336 H411 | Flam. Liq. 2 Carc. 1B Muta. 1A, Muta. 1B Asp. Tox. 1 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2 | GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 | Reibonis, nelabums, galvassāpes, iespējama – eiforija | Sausina ādu, izraisa dermatītus | Kairina gļotādas un acis | Izraisa gremošanas trakta iekaisumus, vārguma sajūtu. Vemšanas gadījumā produkta pilnienu iekļūšana plaušās var izraisīt ķīmisko pneimoniju | - | 2700 m3 |
| Šķidrais pirolīzes produkts un produkti ar paaugstinātu benzola saturu, gaiši dzeltena līdz brūna šķidra viela, raksturīga aromātiska smarža | H225 H304 H315 H319 H340 H350 H361 H372 H412 | Flam. Liq. 2 Asp. Tox. 1 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Muta. 1A, Muta. 1B Carc. 1B Repr. 2 STOT RE 1 Aquatic Chronic 3 | GHS02 GHS07 GHS08 | Ieelpojot var uzsūkties organismā un izraisīt CNS traucējumus. Ilgstoša vai atkārtota saskare ar benzolu var radīt ietekmi uz kaulu smadzenēm un imūnsistēmu. Maisījums var saturēt toluolu, kas tiek klasificēts kā toksisks reproduktīvajai sistēmai | Kairina ādu. Atkārtota saskare ar ādu var izraisīt dermatītu | Kairina acis | Var izraisīt ķīmisko pneimoniju | - | 2700 m3 |
| Petroleja, bezkrāsains šķidrums, raksturīga naftas ogļūdeņražu smarža | H226 H304 H315 H411 | Flam. Liq. 3 Asp. Tox. 1 Skin Irrit. 2 Aquatic Chronic 2 | GHS02 GHS07 GHS09 | Smagas intoksikācijas gadījumi – reti. Piemīt vispār toksiskā un narkotiskā iedarbība. Reibonis, uzbudinājums, eiforija, koordinācijas traucējumi, nelabums, galvas sāpes | Apsārtums (eritēma), dermatīts, ekzēma | Kairinājums, sāpes acīs, asarošana, apsārtums | Sāpes pakrūtē un barības vada ceļā, nelabums, nespēks, galvassāpes, aknu-nieru darbības traucējumi, iedzerot šķidrumu – produkts var uzputot un nosprostot elpceļus (bronhu alveolas), radot smakšanu (asfiksiju) | CNS funkcionālās darbības traucējumi, hronisks konjuktivīts, elpceļu iekaisums, dermatīts, ekzēmas, polineiropātijas attīstības risks, neirastēnijas sindroms, toksiskā encefalopātija, izmaiņas asinsradē (leikoze u.c.), ļaundabīgo jaunveidojumu risks | 5400 m3 |
| 2-etilheksanols, šķidrs, bezkrāsains šķidrums, raksturīga aromātiska smarža | H315 H319 H332 H335 | Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Acute Tox. 4 STOT SE 3 | GHS07 | Kairina elpošanas sistēmu. | Kairinājums | Kairinājums | Slikta dūša, vemšana | Var izraisīt elpceļu, ādas un acu kairinājumu | 2700 m3 |
| Butilakrilāts, bezkrāsains šķidrums, raksturīga spēcīga saldena smarža | H226 H332 H315 H319 H317 H335 H412 | Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1B STOT SE 3 Aquatic Chronic 3 | GHS02 GHS07 | Elpošanas ceļu kairinājums | Ādas kairinājums. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju | Acu kairinājums | - | - | 5400 m³ |
| Butilspirta destilācijas atlikumi, dzeltenīgi-zaļgana šķidra viela | H315 H319 H317 H412 | Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1, 1A, 1B Aquatic Chronic 3 | GHS07 | - | Kairinājums, izraisa ādas jutīgumu, kas var izraisīt alerģisku ādas reakciju | Kairinājums | - | - | 5400 m3 |
| Etanols, bezkrāsaina šķidra viela, smarža līdzīga spirtam | H225 H319 | Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 | GHS07 GHS02 | Pārejošs kairinājums elpošanas sistēmā, rodas galvassāpes, vemšana | Ādas kairinājums | Acu kairinājums | Ietekmē CNS, rodas slikta dūša, vemšana |  | 5400 m3 |
| N-butanols, šķidra viela ar spēcīgu smaržu | H226 H302 H315 H318 H335 H336 | Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 STOT SE 3 STOT SE 3 | GHS02 GHS05 GHS07 | Miegainība, reiboņi, elpošanas sistēmas kairinājums | Kairinājums | Asarošana, apsārtums | Slikta dūša, vemšana, vēdera sāpes, miegainība, reiboņi | - | 2700 m3 |
| Izobutanols, šķidra viela, raksturīga spēcīga smarža | H226 H315 H318 H335 H336 | Flam. Liq. 3 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 STOT SE 3 STOT SE 3 | GHS02 GHS05 GHS07 | Kairinājums, miegainība, reibonis | Kairinājums | Acu bojājumi | - | - | 2700 m3 |
| Toluols, bezkrāsains dzidrs šķidrums, raksturīga naftas ogļūdeņražu smarža | H225 H304 H315 H336 H361d H373 | Flam. Liq. 2 Asp. Tox. 1 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 Repr. 2 STOT RE 2 | GHS02 GHS07 GHS08 | Klepošana, aizrīšanās, sēkšana, apgrūtināta elpošana; elpas trūkums | Apsārtums, uzpampums. Produkta atkārtota saskare ar ādu var sausināt to un izraisīt dermatītus | Iekaisums, sāpes, uzpam-pums, asarošana; jutība pret gaismu | Var izraisīt caureju vai nelabumu. Norīšanas vai vemšanas gadījumā produkta pielienu iekļūšana plaušās var būt par ierosinātāju ķīmiskajam pneimonītam | CNS pataloģijas | 2700 m3 |
| N-butilacetāts, šķidrs, bezkrāsains šķidrums | H226 H336 EUH066 | Flam. Liq. 3 STOT SE 3 | GHS02 GHS07 | Miegainība, reiboņi, klepus, galvassāpes, bezsamaņa, elpas trūkums, narkoze, plaušu tūska | Sausums, sprēgāšana. Ilgstoša saskare ar ādu var radīt dermatītu | - | - | - | 2700 m3 |
| Terc-butilmetilēteris, bezkrāsains šķidrums, raksturīga ētera smarža | H225 H315 | Flam. Liq. 2 Skin Irrit. 2 | GHS02 GHS07 | CNS bojājumi, var rasties narkotiska ietekme | Atkārtota vai ilgstoša saskare var izraisīt ādas kairinājumu un dermatītu | - | Aspirācija, kas tālāk var izraisīt plaušu bojājumus | - | 5400 m3 |
| Tehniskais cikloheksanons, bezkrāsains eļļains šķidrums, raksturīga asa smarža | H226 H315 H319 H332 | Flam. Liq. 3 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Acute Tox. 4 | GHS02 GHS07 | Klepus, iekaisis kakls, nespēks, galvassāpes, ģībonis, ataksija | Sausums, tūska | Asarošana, sāpes, jutīgums pret gaismu | Slikta dūša, vemšana, sāpes vēderā, dedzināšanu | - | 2700 m3 |
| Cikloheksāns, bezkrāsains šķidrums, raksturīga asa, specifiska smarža | H225 H304 H315 H336 H400 H410 | Flam. Liq. 2 Asp. Tox. 1 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 | Galvassāpes, reibonis, koordinācijas zudums, klepus, sāpes kaklā, samaņas zudums | Iekaisums, apsārtums, sausums | Iekaisums, miglaina redze, uztūkums | Sāpes kaklā, nelabums, caureja, galvassāpes, reibonis | - | 2700 m3 |
| P-ksilols, bezkrāsainas šķidras viela, raksturīga aromātiska smarža | H226 H312 H315 H332 | Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Acute Tox. 4 | GHS02 GHS07 | Elpceļu kairinājums, iekaisis kakls, galvassāpes, nelabums, klepus, elpas trūkums | Kairinājums, apsārtums, audu pietūkums. Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas sausumu un sprēgāšanu | Kairinājums, apsārtums; audu pietūkums. | Kuņģa un zarnu trakta kairinājums, slikta dūša, vemšana; caureja | - | 2700 m3 |
| Terc-amil-metilēteris, caurspīdīgs, bezkrāsains šķidrums, raksturīga ētera smarža | H225 H302 H336 | Flam. Liq. 2 Acute Tox. 4 STOT SE 3 | GHS02 GHS07 | Kairinājums kaklā, klepus, uzbudinājums, nespēks, galvassāpes, reibonis, slikta dūša, elpošanas ritma traucējumi, samaņas zudums | Viegls apsārtums, sausa āda | Viegls apsārtums, asarošana | Intoksikācija, nelabums, vemšana | - | 2700 m3 |
| Dietilēna glikols, bezkrāsaina šķidra viela, gandrīz bez smaržas | H302 H373 | Acute Tox. 4 STOT RE 2 | GHS07 GHS08 | - | - | - | Slikta dūša, vemšana, sāpes | Var izraisīt orgānu bojājumus | 2700 m3 |
| Etilēnglikols, caurspīdīga, šķidra viela, bez smaržas | H302 H373 | Acute Tox. 4 STOT RE 2 | GHS07 GHS08 | - | - | - | Kaitīgs, ja norij | Var izraisīt orgānu bojājumus | 2700 m3 |
| Benzola rektifikācijas atlikumi, dzeltena, šķidra viela, smarža atkarīga no sastāvdaļām | H226 H304 H315 H319 H340 H350 H411 | Flam. Liq. 3 Asp. Tox. 1 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Muta. 1A, Muta. 1B Carc. 1A, Carc. 1B Aquatic Chronic 2 | GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 | Var izraisīt nāvi, ja iekļūst elpceļos | Kairinājums | Kairinājums | Var izraisīt nāvi, ja norij | Var izraisīt ģenētiskus bojājumus un vēzi | 5400 m3 |
| Stirols, bezkrāsains, iedzeltens šķidrums, raksturīga saldena smarža | H226 H332 H315 H319 H304 H335 H372 H412 | Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Asp. Tox. 1 STOT SE 3 STOT RE 1 Aquatic Chronic 3 | GHS07 GHS08 GHS02 | Kairinājums. Ja vielu norij vai tā nonāk elpceļos, iznākums var būt letāls | Kairinājums | Kairinājums | Ja vielu norij vai tā nonāk elpceļos, iznākums var būt letāls | - | 2700 m3 |
| Kumols, bezkrāsaina šķidra viela, raksturīga stipra aromātiska smarža | H226 H304 H335 H411 | Flam. Liq. 3 Asp. Tox. 1 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2 | GHS07 GHS09 GHS08 GHS02 | Kairina elpošanas ceļus. Viela var saturēt narkotiskas vielas un izraisīt negatīvu ietekmi uz CNS. Saskaroties ar lielu koncentrāciju, var iestāties bezsamaņa | Kairina ādu. Var izraisīt ādas sausumu | Kairina acis | Šķidruma norīšana var izraisīt aspirāciju plaušās, radot ķīmisko pneimonītu | - | 2700 m3 |
| Ogļūdeņražu frakcija C5-C8, gaiši dzeltena šķidra viela, raksturīga aromātiska smarža | H225 H304 H315 H319 H340 H350 H361 H372 H412 | Flam. Liq.2 Asp. Tox. 1 Skin Irrit.2 Eye Irrit.2A Muta. 1B Carc. 1A Rep. Tox. 2 STOT RE 1 Aquatic Chronic 2 | GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 | Kodināšana kaklā, klepus, galvassāpes, reibonis, elpas trūkums, slikta pašsajūta, vemšana, kustību traucējumi, trīce | Sausa āda, plaisas, apsārtums, pietūkums, dermatīts | Kairinājums, asarošana, konjunktivīts | Vemšana, iekaisis kakls, vēdera sāpes. Sākumā - eiforija, pēc 2-3 min. iespējams garīgs apjukums, tad izzūd refleksi | Ģenētiski bojājumi, vēzis, auglības traucējumi | 5400 m3 |
| Ogļūdeņražu frakcija C6-C8, šķidra, bezkrāsaina viela, raksturīga aromātiska smarža | H225 H315 H340 H350 H361 H336 H304 H411 | Flam. Liq.2 Skin Irrit.2 Muta. 1B Carc. 1B Rep. Tox. 2 STOT SE 3 Asp. Tox. 1 Aquatic Chronic 2 | GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 | Deguna un rīkles kairinājums | Ādas kairinājums. Dermatīts | Acu un gļotādu kairinājums | Kairinājums un savārgums | - | 5400 m³ |
| Ogļūdeņražu frakcija C8-C10, bezkrāsains šķidrums, raksturīga naftas ogļūdeņražu smarža | H226 H304 H400 H410 EUH066 | Flam. Liquid 3 Asp. Tox. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | GHS02 GHS08 GHS09 | Kairinājums | Apsārtums, sausums, sāpes, tulznas | Kairinājums | Kairinājums | - | 5400 m³ |
| Ogļūdeņražu frakcija C10-C14, bezkrāsains šķidrums, raksturīga naftas ogļūdeņražu smarža | H226 H304 H400 H410 EUH066 | Flam. Liquid 3 Asp. Tox. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | GHS02 GHS08 GHS09 | Iesnas, klepus, elpošanas aritmija. Istabas temperatūrā ieelpošana nerada briesmas | Apsārtums, kseroze. Ilgstoša iedarbība izraisa kairinājumu, ādas plaisāšanu | Acu gļotādas kairinājums, sāpes, asarošana | Norīšana var izraisīt kuņģa-zarnu trakta bojājumus | - | 5400 m³ |
| Šķidrais naftas parafīns, frakcija C10-C13, bezkrāsains šķidrums, raksturīga naftas ogļūdeņražu smarža | H304 EUH066 | Asp. Tox. 1 | GHS08 | Elpošanas sistēmas kairinājums. Var izraisīt nāvi, ja iekļūst elpceļos | Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas sausumu un sprēgāšanu | Kairinājums | Var izraisīt nāvi. Norijot var izraisīt plaušu bojājumus | - | 2700 m3 |
| Šķidrais naftas parafīns, frakcija C14-C17, bezkrāsains šķidrums, raksturīga naftas ogļūdeņražu smarža | H304 EUH066 | Asp. Tox. 1 | GHS08 | Elpošanas sistēmas kairinājums. Var izraisīt nāvi, ja iekļūst elpceļos | Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas sausumu un sprēgāšanu | Kairinājums | Var izraisīt nāvi. Norijot var izraisīt plaušu bojājumus | - | 2700 m3 |

Objektā maksimālais pārkraujamo produktu daudzums gadā

| Nr. p.k. | Viela/maisījums | Maksimālais pārkraujamais daudzums gadā (t/a) |
| --- | --- | --- |
| 1. | vakuumgāzeļļa | 120 000 |
| 2. | mazuts | 180 000 |
| 3. | akmeņogļu darva | 120 000 |
| 4. | kurināmā degviela | 30 000 |
| 5. | minerāleļļa | 180 000 |
| 6. | jēlbenzols | 72 000 |
| 7. | benzols | 72 000 |
| 8. | o-ksilols | 60 00 |
| 9. | hidrostabilizēts pirokondensāts | 36 000 |
| 10. | ligroīns (pilna diapazona alkilāts) un citi ligroīnu grupas produkti | 120 000 |
| 11. | šķidrais pirolīzes produkts un produkti ar paaugstinātu benzola saturu | 120 000 |
| 12. | dīzeļdegviela un tās grupas produkti (iepriekš atļaujā tikai dīzeļdegviela) | 120 000 |
| 13. | petroleja | 120 000 |
| 14. | 2-etilheksanols | 120 000 |
| 15. | butilakrilāts | 120 000 |
| 16. | butilspirta destilācijas atlikumi | 120 000 |
| 17. | etanols | 120 000 |
| 18. | n-butanols | 120 000 |
| 19. | izobutanols | 120 000 |
| 20. | toluols | 120 000 |
| 21. | n-butilacetāts | 120 000 |
| 22. | terc-butilmetilēteris | 120 000 |
| 23. | tehniskais cikloheksanons | 120 000 |
| 24. | cikloheksāns | 120 000 |
| 25. | p-ksilols | 120 000 |
| 26. | terc-amil-metilēteris | 120 000 |
| 27. | dietilēna glikols | 120 000 |
| 28. | etilēnglikols | 120 000 |
| 29. | benzola rektifikācijas atlikumi | 120 000 |
| 30. | stirols | 120 000 |
| 31. | kumols | 120 000 |
| 32. | ogļūdeņražu frakcija C5-C8 | 120 000 |
| 33. | ogļūdeņražu frakcija C6-C8 | 120 000 |
| 34. | ogļūdeņražu frakcija C8-C10 | 120 000 |
| 35. | ogļūdeņražu frakcija C10-C14 | 120 000 |
| 36. | šķidrais naftas parafīns, frakcija C10-C13 | 120 000 |
| 37. | šķidrais naftas parafīns, frakcija C14-C17 | 120 000 |
| 38. | nerafinēta (pirmsapstrādes) rapšu eļļa | 72 000 |
| Kopējais maksimālais kravu apgrozījums | 180 000 |

Vienlaicīgi iespējamais bīstamo vielu maksimālais daudzums paredzams:

- rezervuāros 8100 m³;

- dz/c cisternās: līdz 1174 m³;

- iekšējos tehnoloģiskajos cauruļvados: līdz 29,9 m³ produktu.

Pirmās palīdzības pasākumi nonākot saskarē ar kādu no augstāk minētajām vielām:

Ja ieelpoti vielu ķīmiskie tvaiki, pārvietot personu svaigā gaisā. Ja persona neelpo, sniegt mākslīgo elpināšanu. Konsultēties ar ārstu.

Norijot ķīmisko vielu, izskalot mutes dobumu. Ja cietušais ir pie samaņas, dot iedzert ūdeni. Neizraisīt vemšanu. Nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt vielas iepakojumu (nosaukumu) un marķējumu.

Saskarē ar acīm, skalot plati atvērtas acis ar lielu ūdens daudzumu vismaz 15 minūtes.

Saskarē ar ādu, nekavējoties mazgāt ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm. Ja nepieciešams, vērsieties tuvākajā medicīnas iestādē vai izsaukt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu.

Ja pēc terminālī notikušas avārijas jūtami jebkādi veselības traucējumi (galvassāpes, nelabums, vājums u.c.), nekavējoties meklējama medicīniskā palīdzība, vēršoties tuvākajā ārstniecības iestādē.

Rūpniecisko avāriju attīstības scenāriji

Naftas un šķidro ķīmisko produktu noplūde:

Noplūdes gadījumā sagaidāma ķīmisko tvaiku izplatība gan terminālī, gan ārpus uzņēmuma teritorijas. Ķīmiskie tvaiki rada gaisa piesārņojumu, kā arī apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai. Noplūdušā viela var radīt augsnes un gruntsūdens piesārņojumu, ja noplūde notiek vietās, kur nav uzstādīts pretinfiltrācijas segums.

Naftas uz šķidro ķīmisko vielu degšana:

Ugunsgrēka gadījumā sagaidāma siltumstarojuma, dūmu un toksisku tvaiku izplatība objekta tuvumā. Iespējama siltumastarojuma iedarbība uz blakus objektiem, kā arī ugunsgrēka bīstami faktori var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību.

Kā bīstamākā no vielām pēc tās īpašībām, ko plānots pārkraut un uzglabāt uzņēmumā, uzskatāms benzols.

Kopumā veiktais objekta riska avotu un iespējamo rūpniecisko avāriju seku izvērtējums ļauj secināt, ka objektā potenciāli iespējamās avārijas var radīt paaugstinātu risku termināla darbinieku dzīvībai un veselībai, kā arī cilvēku dzīvībai un veselībai ārpus uzņēmuma teritorijas, kā arī objektiem ārpus termināla teritorijas, tomēr to iespējamība ir ļoti zema.

Iedzīvotāju, apkārt esošo uzņēmumu brīdināšana avārijas situācijā:

Atkarībā no reāli notikušas avārijas rakstura tiks nodrošināta: apkārtējo iedzīvotāju, uzņēmumu darbinieku brīdināšana, šim nolūkam izmantojot:

- Liepājas pilsētā uzstādītās civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas trauksmes sirēnas;

  - glābšanas un operatīvos transportlīdzekļus ar skaļruņiem un skaņas signāliem, kas sniedz attiecīgo informāciju, kursējot pa uzņēmuma apkārtējās teritorijas ielām;

  - pēc situācijas – iespējami apdraudēto iedzīvotāju evakuāciju;

  - nepieciešamo elektroatslēgumu un transportlīdzekļu kustības pārtraukšanu apdraudējuma zonā.

Termināls nodrošina:

  - uzņēmuma teritorijā tiek iedarbināta ugunsaizsardzības trauksmes sistēma (skaņas signāls), lai brīdinātu uzņēmuma darbiniekus un tuvumā esošās personas;

  - apziņošanu telefoniski, pēc iespējām, brīdinot riska zonas tuvumā esošos uzņēmumus par avārijas situāciju, mutiski brīdinot tuvumā esošos iedzīvotājus.

Objektā ir izveidota trauksmes un apziņošanas sistēma, kā arī noteikta kārtība (atbilstoši civilās aizsardzības plānam), kādā notiek reaģēšanas un seku likvidācijas pasākumi nevēlamu notikumu vai rūpnieciskās avārijas gadījumā.

Neatliekamie pasākumi rūpniecisko avāriju gadījumos objektā (vielu noplūde ar vai bez aizdegšanās gadījumā)

- operatīvo dienestu izsaukšana;

- tehnoloģisko procesu apturēšana;

- trauksmes signalizācijas iedarbināšana;

- ugunsdzēsības sistēmu iedarbināšana;

- evakuācija vai  piedalīšanās seku likvidācijā;

- noplūdes avota apzināšana;

- vagoncisternu evakuācija;

- bojājumu novēršana;

- tvaiku mākoņa ierobežošana, izlijušā produkta ierobežošana, noklāšana;

- ugunsgrēka dzēšana un iekārtu atdzesēšana;

- Ierodoties VUGD, termināla vadība un uzņēmuma darbinieki pilda VUGD rīkojumus.

Rīcība rūpnieciskās avārijas gadījumā

Pamanot uzņēmumā avariju vai dzirdot teritorijā ieslēgtu ugunsaizsardzības sistēmas trauksmes sirēnu, pievērsiet uzmanību notikušajam uzņēmuma virzienā. Netuvojoties objektam! Rīkojieties atkarībā no situācijas un saskaņā ar zemāk norādītajiem ieteikumiem rīcībai avārijas gadījumā un paredzētajiem aizsardzības pasākumiem.

Rīcība atrodoties telpās:

Saņemot brīdinājumu par ugunsgrēku, lielu piedūmojumu vai ķīmisko vielu tvaiku izplatību, aizveriet un noblīvējiet logus, durvis, ventilācijas lūkas un dūmvadus. Izslēdziet ventilācijas sistēmas un kondicionierus. Aizsargājiet elpošanas ceļus, izmantojiet jebkādus ūdenī samērcētus gaisa caurlaidīgus audumus vai citus atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus. Nestāviet pie logiem. Sekojiet turpmākai informācijai un norādījumiem par rīcību plašsaziņas līdzekļos. Ja iespējams, pārliecinieties, vai kaimiņi zina par avāriju un prot atbilstoši rīkoties. Drošās telpas atstājiet tikai pēc atbilstošas informācijas saņemšanas no valsts vai pašvaldības institūcijām.

Rīcība, atrodoties ārpus telpām:

Sajūtot toksisku dūmu vai tvaiku smaku, vai saņemot brīdinājumu, meklējiet patvērumu tuvākajā ēkā. Ja tas nav iespējams, nekavējoties dodieties prom no bīstamās vietas perpendikulāri vēja virzienam (tā, lai vējš Jums pūstu no sāniem). Ja Jums ir apgrūtināta elpošana, izmantojiet jebkādus ūdenī samērcētus gaisa caurlaidīgus audumus un elpojiet caur tiem. Ja tas nav iespējams, aizturiet elpu vai veicat īsas, seklas ieelpas. Ja jūtat veselības stāvokļa pasliktināšanos, vērsieties tuvākajā medicīnas iestādē vai izsauciet Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu 113 .

Evakuācija:

Informācija par evakuēšanās nepieciešamību un papildus norādījumi tiks sniegti ar plašsaziņas līdzekļu, kā arī operatīvo dienestu skaļruņu palīdzību. Evakuācijas gadījumā ņemiet līdzi personu apliecinošus dokumentus (pase, ID karte), naudu, bankas kartes, sakaru līdzekļus, medikamentus, ja tos nepieciešams lietot regulāri. Pirms evakuācijas noslēdziet elektropadevi, gāzes un ūdens padevi. Paziņojiet apkārtējiem par izziņoto evakuācijas nepieciešamību un palīdziet bērniem, invalīdiem un vecākiem cilvēkiem sagatavoties evakuācijai. Dodieties prom no apdraudētas teritorijas norādītajā virzienā. Nepieciešamības gadījumā pagaidu izmitināšanu, ēdināšanu un sociālo aprūpi nodrošinās Liepājas domes institūcijas sadarbībā ar citiem valsts atbildīgajiem dienestiem un institūcijām.

Uzmanību! Ja jūtat veselības stāvokļa pasliktināšanos, griezieties tuvākajā medicīnas iestādē vai izsauciet neatliekamo medicīnisko palīdzību – 112 vai 113.

Avārijas gadījumā ievērojiet operatīvo dienestu rīkojumus, instrukcijas un prasības! Neceliet paniku un saglabājiet mieru!